## Slide 1: Tape-Out Checklist WebApp
Tomoo Mari

## Slide 2: 概要
目的
TOフローを視覚化して作業漏れを防止
自動化して作業量を減らす
チェックリストも統合 古いフローが残っていたり、フローと確認項目が混在しているので、これを機に整理したい
用途
あくまで設計チームの内部ツール 他部署が絡む領域 (承認系) には関与しない
設計者が管理・運用
チェックリストの絵 (準備中)

## Slide 3: TO作業
作業アイテムを減らすのは難しい
 個々のアイテムの作業量を減らす

## Slide 4: できること
フロー + チェックリスト 形式での視覚化
作業のマクロ化
  メール・チャットの作成
  マニュアルチェッカー管理
アクセスポータル
  CDI テンプレート、DRC 文書などへのリンク
チェックリストの自動化
  SkyFoundry データ取得
  RDS サーバのファイル有無を確認
  MP/ES チェック項目の比較
  サマリの生成
廃止

## Slide 5: しない/できないこと
設計データの参照
  netfile / ADS を解析して…、は大変
CDI 資料の埋め込み
  Web上で作成するには複雑すぎる
CAD との連携
  RDSサーバからファイル (DRCサマリ等) を取得するくらいはできそう
  CAD 内部のデータを扱うのは難しい
Agile との連携
  承認系なので内部ツールの域を超える
  Agile への不満点は Agile 側で解決したほうがよい
ローカル環境 (個人PC) 自体の操作
  Web アプリの性質上難しい

## Slide 6: 簡単に自動化できない項目
設計パラメータチェックリストの埋め込み
  数字を読み取って表で見せるくらいはできるが、複雑な編集は難しい
  対応 : パラメータリスト の Excel をアプリ上に添付して共有

## Slide 7: チェックリスト  フロー に移植する項目
5 項目
Design Review
Manual Layout Check
Tapeout Check
1 項目
6 項目
自動化
自動化
自動化

## Slide 8: チェックリスト (一部)自動化できる項目
Design Review
Manual Layout Check
Tapeout Check
6 項目
2 項目
1 項目
0 項目
フローに移植しない項目で自動化できるものは少ない
(本当はまだあるかも)